## Slide 1: Techniques Opérationnelles Niveau 1 - SPV

## Slide 2
PARTIE B : Appareil Respiratoire Isolant
Séquence B2 : Les contraintes physiologiques
Objectif spécifique : A l’issue de la séquence les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un texte lacunaire sur les contraintes physiologiques liées à l’utilisation de l’ARI, 3 erreurs seront tolérées.

## Slide 3: Contraintes physiologiques
Les perturbations sensorielles
Modification du schéma corporel
Déficit sensoriel
Vie de relation
Augmentation du travail du porteur
Résistances respiratoires
Augmentation de l’espace mort
Stress émotif
Poids de l’appareil
Conséquences sur la thermorégulation

## Slide 4: Les perturbations sensorielles
Modifications du schéma corporel
Modification des capacités de mobilisation
Augmentation du gabarit du porteur
Création d’un ballant d’inertie
Notes: Modifications du schéma corporel
Le port de l’ARI ajoute au porteur poids et volume. La faculté à repérer son corps en mouvement devient donc plus difficile.
Modification des capacités de mobilisation de l’axe tête-cou-tronc qui deviennent limitées, que ce soit en flexion, extension ou rotation
Augmentation du gabarit du porteur (ex: + 50 à 60% pour la circonférence thoracique), gêne la progression lors de passages délicats
Création d’un ballant d’inertie, augmenté lors de mouvements particuliers ou de passage d’obstacles.

## Slide 5: Les perturbations sensorielles
Déficit sensoriel
Champ visuel réduit
Acuité visuelle diminuée
Notes: Déficit sensoriel
Celui-ci majore les difficultés de progression et de mise en œuvre des actions requises par l’intervention.
Champ visuel : réduit par la pièce facial, les mouvements de tête doivent être amplifiés
Acuité visuelle diminuée, d’autant si buée à l’intérieur ou projections et fumées à l’extérieur

## Slide 6: Les perturbations sensorielles
Acuité auditive perturbée
Perte de l’odorat
Perception des rayonnements limitée
Notes: Acuité auditive perturbée (détente des gaz de l’A.R.I .) => bruits extérieurs parfois non perçus
Perte de l’odorat : non perception des odeurs de gaz ou des vapeurs d’hydrocarbures => danger supplémentaire
Perception des rayonnements limitée entre autre par la pièce faciale

## Slide 7: Les perturbations sensorielles
Vie de relation
Notes: Difficultés liées à l’association tenue de feu et A.R.I.
Perception de l’espace et de l’environnement limitée
Réception : présence du casque et de l’ARI (bruits de détente des gaz)
Emission : pour les mêmes raisons, voix pas perceptible au-delà de 1 ou 2 mètres

## Slide 8: Augmentation du travail du porteur