## Slide 1
M 2.1 Alimentation d’une division au moyen du dévidoir
Commandement préparatoire.
Binôme d’alimentation:
Pour l’établissement d’une division mixte au moyen du dévidoir
EN RECONNAISSANCE
Chef d’agrès
Binôme d’alimentation (BAL)
Décroche le dévidoir et suivent le chef d’agrès.
Chef d’agrès
Commandement d’exécution.
Binôme d’alimentation:
Pour l’établissement d’une division mixte …, emplacement de la division ici, prise d’eau l’engin…….
ETABLISSEZ
Chef BAL
Pose la division au sol,
Rejoint l’équipier et tire le dévidoir jusqu’au point d’eau.
Equipier BAL
Tire le dévidoir vers la prise d’eau
Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau (sauf ordre contraire) ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière.
Remet le dévidoir en état et le dépose à proximité de l’engin.
S’équipent des ARI, vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès.

## Slide 2
M 2.2 Alimentation d’une division au moyen de tuyaux roulés en double.
Commandement préparatoire.
Binôme d’alimentation:
Pour l’établissement d’une division au moyen de tuyaux roulés en double
EN RECONNAISSANCE
Chef d’agrès
Suivent le chef d’agrès.
Chef d’agrès
Commandement d’exécution.
Binôme d’alimentation:
Pour l’établissement d’une division …, emplacement de la division ici, prise d’eau l’engin…….
ETABLISSEZ
Chef BAL
Déroule son tuyau et le raccorde à la division.
Vérifie la fermeture des tubulures et en ouvre une partiellement.
Rejoint l’équipier
Equipier BAL
Déroule un ou deux tuyau selon la distance.
Raccorde les tuyaux entre eux.
Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau sauf ordre contraire, ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière.
S’équipent des ARI, vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès.
Chef BAL
Se muni de 1tuyau de 70 x 20 mètres et une division de 65 / 2x40
Equipier BAL
Se muni de 2 tuyaux de 70 x 20 mètres

## Slide 3
M 2.3 Alimentation d’une colonne sèche au moyen du dévidoir
Commandement préparatoire.
Binôme d’alimentation:
Pour l’alimentation d’une colonne sèche au moyen du dévidoir
EN RECONNAISSANCE
Chef d’agrès
Binôme d’alimentation (BAL)
Décroche le dévidoir et suivent le chef d’agrès.
Chef d’agrès
Commandement d’exécution.
Binôme d’alimentation:
Pour l’alimentation d’une colonne sèche, orifice d’alimentation de la colonne sèche ici, prise d’eau l’engin…….
ETABLISSEZ
Chef BAL
Retire le division du dévidoir.
Raccorde la vanne purge à la colonne sèche et au tuyau du dévidoir. Attention au sens de la vanne purge.
Rejoint l’équipier.
Equipier BAL
Tire le dévidoir vers la prise d’eau
Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau (sauf ordre contraire) ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière.
S’équipent des ARI, vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès.
Chef BAL
Se muni de la vanne purge de 65 mm

## Slide 4
M 2.4 Alimentation d’une colonne sèche au moyen de tuyaux roulés en double.
Commandement préparatoire.
Binôme d’alimentation:
Pour l’établissement d’une colonne sèche au moyen de tuyaux roulés en double
EN RECONNAISSANCE
Chef d’agrès
Suivent le chef d’agrès.
Chef d’agrès
Commandement d’exécution.
Binôme d’alimentation:
Pour l’alimentation d’une colonne sèche, orifice d’alimentation de la colonne sèche ici, prise d’eau l’engin…….
ETABLISSEZ
Chef BAL
Déroule le tuyau de 70x20 mètres.
Raccorde la vanne purge à la colonne sèche et au tuyau de 70x20 mètres. Attention au sens de la vanne purge.
Rejoint l’équipier.
Equipier BAL
Déroule un ou deux tuyau selon la distance.
Raccorde les tuyaux entre eux.
Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau sauf ordre contraire, ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière.
S’équipent des ARI, vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès.
Chef BAL
Se muni de 1tuyau de 70 x 20 mètres , une vanne purge de 65 mm et d’un tuyau 70x2 mètres.
Equipier BAL
Se muni de 2 tuyaux de 70 x 20 mètres